ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вакуумные компоненты»

Адрес: 390023, Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова,

д.5, кор.5

Тел.: (4912) 45-62-57 – отдел сбыта

(4912) 45-62-58 – техотдел

Факс: (4912) 28-20-89

Сайт: www.iko-vaco.ru

E-mail: vaccom@gmail.com

Инфракрасный карбоновый

обогреватель

ИКО-1,0-3

с  диодом

ИКО-1,0-3Д

ТУ 3468-001-53182656-2010

Руководство по эксплуатации

г. Рязань

1 Назначение

Инфракрасный карбоновый обогреватель предназначен для основного, дополнительного и локального обогрева помещений (бытовых, административных, промышленных), людей, животных. В качестве источника инфракрасного излучения используется кварцевая карбоновая лампа с температурой излучателя порядка 8500С.

2 Технические данные

Модели выпускаемых обогревателей приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  | Модель обогревателя | Лампа | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКО-1,0-3 | ИКЛ-1,0-3* | 1,0 | 4,5 | 430х440х215 | 4,5 |
|  | ИКО-1,0 -3Д | ИКЛ-0,35-3* | 1,0 | 4,5 | 430х440х215 | 4,5 |

*    - длина лампы ИКЛ-…     -330мм

Модель ИКО-1,0-3 имеет два режима обогрева:

«|»- режим половинной мощности нагрева (500вт)

«||»- режим полной мощности нагрева (1000вт).

Модель ИКО-1,0-3Д имеет один режим обогрева с

более мощным тепловым потоком.

Напряжение питания					220 ±10% В

Минимальная наработка:

-для лампы ИКЛ-1,0-3 не менее                        	5000 часов

-для лампы ИКЛ-0,35-3 не менее                        	10000 часов

Срок службы (для обогревателя)			10 лет

9 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации обогревателя – 1 год со дня его продажи.

Гарантийный срок эксплуатации для инфракрасной лампы – 1 год со дня продажи обогревателя.

В случае обнаружения неисправности обогревателя до истечения гарантийного срока следует обратиться на предприятие изготовитель (адрес указан на обложке).

В случае неправильной эксплуатации и механических повреждений изготовитель не несет гарантийных обязательств.

10 Свидетельство о приемке

Обогреватель ИКО-____________ соответствует техническим

условиям ТУ 3468-001-53182656-2010 и признан годным к

эксплуатации.

Заводской №________________

Дата выпуска________________		Штамп ОТК

11 Свидетельство о продаже

Продан______________________________________________

_______________________________________________________

(наименование организации-продавца и полный адрес)

Дата продажи________________

5 Устройство

Внешний вид обогревателя представлен на рисунке 1.

1 – отражатель (рефлектор);  2 – защитная сетка;  3 – переключатель;

4 – крепежная скоба; 5 – инфракрасная карбоновая лампа; 6 – крышка; 7 – клеммная коробка; 8 – шнур питания; 9 – вилка; 10 - замки.

Рисунок 1

6 Подготовка обогревателя к работе

1) Освободить обогреватель и крепежную скобу 4 от упаковки.

2) Проверить сохранность кабеля питания и убедиться, что во время

перевозки прибор не повредился. Не включать обогреватель, если он поврежден.

3) Собрать обогреватель с крепежной скобой 4 согласно рисунку 1.

4) Открыть замки 10, откинуть крышку 6 с защитной сеткой 2.

5) Извлечь лампу 5 из упаковки (трубки).

Внимание! Распаковку и установку лампы в корпус обогревателя производить в перчатках. Перед установкой в обогреватель и при загрязнении протирать колбу лампы тканью, смоченной спиртом.

6) Вставить лампу 5 в ламподержатели (патроны). Сначала в один, ута-

пливая подпружиненную часть патрона, затем в другой.

Лампа должна быть надежно зафиксирована в ламподержателях. Неплотный контакт приводит к перегреву токовых вводов и к преждевременному выходу лампы и патронов из строя.

При установке необходимо предохранять лопатку лампы от крутящих и других механических воздействий во избежание ее растрескивания и поломки.

7) Закрыть крышку 6 и зафиксировать ее замками 10.

8) Проверить работоспособность обогревателя ИКО-1,0-3, для чего:

убедиться, что переключатель 3 находится в положении «выкл.», т.е. в нейтральном положении, подключить обогреватель с помощью шнура питания 8 с вилкой 9 к электрической сети 220В через розетку с заземляющим контактом. Поставить переключатель 3 в положение «|» или «||», соответствующее половинной или полной мощностям нагрева, прогреть обогреватель в течение 3…5 минут, выключить обогреватель переключателем. После этого обогреватель готов к продолжительной эксплуатации.

9) Проверить работоспособность обогревателя ИКО-1,0-3Д,

для чего:

убедиться, что переключатель 3 находится в положении «выкл.», подключить обогреватель с помощью шнура питания 8 с вилкой 9 к электрической сети 220В через розетку с заземляющим контактом, поставить переключатель 3 в положение «|», прогреть обогреватель в течение 3…5 минут, выключить обогреватель переключателем. После этого обогреватель готов к продолжительной эксплуатации

10) Вынуть вилку из розетки.

11) Установить и закрепить обогреватель в необходимом месте.

12) Зафиксировать крепежную скобу 4 в нужном положении при

помощи болтов и гаек.

7 Эксплуатация обогревателя

Обогрев помещений, людей, предметов и т.д. происходит за счет лучистой энергии, излучаемой инфракрасной карбоновой лампой и равномерно отраженной рефлектором 1. Эти лучи попадают непосредственно на обогреваемые поверхности.

Максимальный эффект достигается при направленном в зону обогрева излучении. Для замены инфракрасной карбоновой лампы 5 повторить переходы п.4 … п.7 (см. раздел 6).

Обогреватель должен эксплуатироваться при напряжении питания

220±10% В.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование  обогревателя производиться в упаковке

предприятия-изготовителя любым видом транспорта в соответствии

с правилами перевозки грузов. При транспортировке должна быть

обеспечена защита от атмосферных осадков.

Обогреватели в упаковке следует хранить в закрытых складских

помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 30° до

плюс 70°С  и относительной влажности до 85% в течение срока

сохраняемости  (10лет).

Обогреватель не содержит материалов, опасных для окружающей

среды и человека, но не подлежит утилизации совместно с бытовыми

отходами. Рекомендуется сдать обогреватель в пункт приема и

утилизации электрического и электронного оборудования.

3 Комплектность

Обогреватель						1 шт.

Инфракрасная лампа					1 шт.

Крепежная скоба                                                            1 шт.

Руководство по эксплуатации				1 шт.

Упаковка							1 шт.

4 Требования безопасности

Перед тем как пользоваться обогревателем, следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Обогреватель имеет 1-й класс защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом.

Внимание! Замену ламп и устранение неполадок производить только при отключенном напряжении, вынув шнур питания из розетки.

С целью исключения возможных ран и порезов с лампой обращаться осторожно, не допускать ударов, падений.

Не использовать обогреватель в непосредственной близости от душа, ванны, бассейна и т.д.

Не допускается использование обогревателя во взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Не следует применять обогреватель в качестве медицинского прибора.  Расстояние до обогреваемых объектов должно быть не менее  0,5м.

Рекомендуемое расстояние до человека не менее 1,5м.

Не класть шнур электропитания на нагретые части обогревателя. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

Не допускается эксплуатация обогревателя с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Не допускается накрывать обогреватель и касаться его во время работы.