ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вакуумные компоненты»

Адрес: 390023, Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова,

д.5, кор.5

Тел.: (4912) 45-62-57 – отдел сбыта

(4912) 45-62-58 – техотдел

Факс: (4912) 28-20-89

Сайт: www.iko-vaco.ru

E-mail: vaccom@gmail.com

Инфракрасный карбоновый

обогреватель

вертикальный

ИКО-1,0-5В

вертикальный  с  диодом

ИКО-1,0-3ВД

ИКО-1,0-5ВД

ТУ 3468-001-53182656-2010

Руководство по эксплуатации

г. Рязань

1 Назначение

Инфракрасный карбоновый обогреватель  вертикальный  предназначен для основного, дополнительного и локального обогрева помещений (бытовых, административных, промышленных), людей, животных. В качестве источника инфракрасного излучения используется  кварцевая карбоновая лампа с температурой излучателя порядка +850˚С.

2 Технические данные

Модели выпускаемых инфракрасных карбоновых обогревателей вертикальных указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Модель обогревателя | Лампа | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИКО-1,0-3ВД | ИКЛ-0,35-3* | 0,9 | 4,5 | 680х200х230 | 4,3 |
| ИКО-1,0-5ВД | ИКЛ-0,35-5** | 0,9 | 4,5 | 865х200х230 | 4,6 |
| ИКО-1,0-5В | ИКЛ-1,0-5** | 1,0(«¦¦»)*** 0,5(«¦»)*** | 4,5 2,25 | 865х200х230 | 4,6 |

*     -  длина лампы ИКЛ-…    - 330мм;

**   - длина лампы ИКЛ-…     - 506мм;

*** - положение переключателя, соответствующее половинной («|»)

или  полной («||») мощностям нагрева.

Напряжение питания					220В

Минимальная наработка (для ламп), не менее	10 000 часов

Срок службы (для обогревателя)			10 лет

9 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации обогревателя – 1 год со дня его продажи.

Гарантийный срок эксплуатации для комплектующей инфракрасной лампы – 1 год со дня продажи обогревателя.

В случае обнаружения неисправности обогревателя до истечения гарантийного срока следует обратиться на предприятие  изготовитель (адрес указан на обложке).

В случае неправильной эксплуатации и механических повреждений изготовитель не несет гарантийных обязательств.

10 Свидетельство о приемке

Обогреватель ИКО_______________ соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-53182656-2010 и признан годным к эксплуатации.

Заводской №________________

Дата выпуска________________		Штамп ОТК

11 Свидетельство о продаже

Продан______________________________________________

_______________________________________________________

(наименование организации-продавца и полный адрес)

Дата продажи________________

5 Устройство

Внешний вид обогревателя представлен на рисунке 1.

1 – корпус; 2 – защитная сетка; 3 – переключатель; 4 – инфракрасная карбоновая лампа; 5 – ламподержатели (патроны); 6 –лицевые крышки; 7 – подставка; 8 – шнур питания с вилкой; 9 – аварийный предохранитель.

Рисунок 1

6 Подготовка обогревателя к работе

1) Освободить обогреватель от упаковки.

2) Проверить сохранность кабеля питания и убедиться, что во время перевозки прибор не повредился. Не включать обогреватель, если он поврежден.

3) Проверить надежность работы аварийного предохранителя 9, отключающего обогреватель при его падении, для чего:

установить обогреватель на пол, при этом должен раздаться характер- ный щелчок (замыкание) в предохранителе, что показывает – обогреватель в рабочем состоянии.

Внимание! Неровности поверхности пола не должны нарушать работу  аварийного предохранителя 9.

4) Снять две лицевые крышки 6,слегка отжав края корпуса 1.

5) Сдвинуть по направляющим корпуса защитную сетку 2 вниз или снять сетку, отжав из направляющих корпуса.

6) Извлечь лампы 4 из упаковки (трубки), вставить их в ламподержатели 5 (сначала в нижний, утапливая подпружиненную часть патрона, затем в верхний).

Лампа должна быть надежно зафиксирована в ламподержателях. Неплотный контакт приводит к перегреву токовых вводов и к преждевременному выходу лампы и патронов из строя.

При установке необходимо предохранять лопатку лампы от крутящих и других механических воздействий во избежание ее растрескивания и поломки.

Внимание! Распаковку и установку ламп в корпус обогревателя производить в перчатках. Перед установкой в обогреватель и при загрязнении протирать колбы ламп тканью, смоченной спиртом.

7) Установить на место верхнюю лицевую крышку 6.

8) Продвинуть защитную сетку по направляющим корпуса вверх до установленной лицевой крышки или вставить в направляющие корпуса.

9) Установить на место нижнюю лицевую крышку 6.

10) Проверить работоспособность обогревателя, для чего:

убедиться, что переключатель 3 находится в положении «Ο», т.е. в выключенном положении. Подключить обогреватель с помощью шнура питания  с вилкой 8 к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом. Поставить переключатель 3 в положение «|».

Для обогревателя ИКО-1,0-5В переключатель 3 поставить в положение «||», соответствующее полной мощности обогревателя. Прогреть обогреватель в течение 3-5 минут. После этого обогреватель готов к продолжительной эксплуатации.

11) Выключить обогреватель.

12) Вынуть вилку из розетки.

7 Эксплуатация обогревателя

Обогрев помещений, людей, предметов и т.д. происходит за счет  лучистой энергии, излучаемой инфракрасной карбоновой лампой и равномерно отраженной рефлектором. Эти лучи попадают непосредственно на обогреваемые поверхности.

Максимальный эффект достигается при направленном в зону обогрева излучении.

Для замены неисправной инфракрасной карбоновой лампы 4 повторить переходы п.4 … п.9 (см. раздел 6). Перед выполнением п.6 извлечь нерабочую лампу из ламподержателей.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование  обогревателя производиться в упаковке

предприятия-изготовителя любым видом транспорта в соответствии

с правилами перевозки грузов. При транспортировке должна быть

обеспечена защита от атмосферных осадков.

Обогреватели в упаковке следует хранить в закрытых складских

помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 30° до

плюс 70°С  и относительной влажности до 85% в течение срока

сохраняемости  (10лет).

Обогреватель не содержит материалов, опасных для окружающей

среды и человека, но не подлежит утилизации совместно с бытовыми

отходами. Рекомендуется сдать обогреватель в пункт приема и

утилизации электрического и электронного оборудования.

3  Комплектность

Обогреватель						1 шт. Инфракрасная лампа					1 шт.

Руководство по эксплуатации				1 шт.

Упаковка							1 шт.

4 Требования безопасности

Перед тем как пользоваться обогревателем, следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Обогреватель имеет 1-й класс защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом.

Внимание! Замену лампы и устранение неполадок производить только при отключенном напряжении, вынув шнур питания из розетки.

С целью исключения возможных ран и порезов с лампой обращаться осторожно, не допускать ударов, падений.

Не использовать обогреватель в непосредственной близости от душа, ванны, бассейна и т.д.

Не допускается использование обогревателя во взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Не следует применять обогреватель в качестве медицинского прибора. Расстояние до обогреваемых объектов должно быть не менее 0,5м.

Рекомендуемое расстояние до человека не менее 1,5м.

Не класть шнур электропитания на нагретые части обогревателя. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

Не допускается эксплуатация обогревателя с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Не допускается накрывать обогреватель и касаться его во время работы.