ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вакуумные компоненты»

Адрес: Россия, 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова,

д.5, кор.5

Тел.: (4912) 45-62-57 – отдел сбыта

(4912) 45-62-58 – техотдел

Факс: (4912) 28-20-89

Сайт: www.iko-vaco.ru

E-mail: vaccom@gmail.com

Инфракрасный карбоновый

обогреватель

вертикальный плоский

излучательно-конвекторный

ИКО-0,7-5ВПк

вертикальный  плоский

излучательно-конвекторный

с  регулятором  мощности

ИКО-0,7-5ВПРк

ТУ 3468-001-53182656-2010

Руководство по эксплуатации

г. Рязань

1 Назначение

Инфракрасный карбоновый обогреватель  вертикальный плоский излучательно-конвекторный предназначен для основного, дополни- тельного и локального обогрева помещений (бытовых, администра- тивных, промышленных), людей, животных.

В качестве источника инфракрасного излучения используются

две кварцевые карбоновые лампы ИКЛ-0,35-5 с максимальной температурой эксплуатации +650…+700˚С. Температура лампы и исхо- дящего теплового потока могут устанавливаться регулятором мощности  (диммером).

При комплектации обогревателя переключателем «ON-OFF» температура и тепловой поток не регулируются и остаются постоянными.

2 Технические данные

Модели выпускаемых  инфракрасных карбоновых обогревателей вертикальных  плоских  излучательно-конвекторного  типа указаны  таблице 1.

Таблица 1

|  | Модель обогревателя | Лампа | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКО-0,7-5ВПк | ИКЛ-0,35-5 | 0,7 | 3,2 | 715х200х230 | 4,6 |
|  | ИКО-0,7-5ВПРк | ИКЛ-0,35-5 | 0,7 | 3,2 | 740х200х230 | 4,7 |

Напряжение питания					220В

Минимальная наработка (для ламп), не менее	10 000 часов

Срок службы (для обогревателя)			10 лет

Производительность конвектора                                  10-15 м3/ч

Температура исходящего теплового

потока, не более                                                            +120˚С

Обогреватели в упаковке следует хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до плюс 70°С и относительной влажности до 85% в течение срока сохраняемости (10 лет).

Обогреватель не содержит материалов, опасных для окружающей среды и человека, но не подлежит утилизации совместно с бытовыми отходами. Рекомендуется сдать обогреватель в пункт приема и утилизации электрического и электронного оборудования.

9 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации обогревателя – 1 год со дня его продажи.

Гарантийный срок эксплуатации для комплектующей инфракрасной лампы – 1 год со дня продажи обогревателя.

В случае обнаружения неисправности обогревателя до истечения гарантийного срока следует обратиться на предприятие  изготовитель (адрес указан на обложке).

В случае неправильной эксплуатации и механических повреждений изготовитель не несет гарантийных обязательств.

10 Свидетельство о приемке

Обогреватель ИКО_____________ соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-53182656-2010 и признан годным к эксплуатации.

Заводской №________________

Дата выпуска________________		Штамп ОТК

11 Свидетельство о продаже

Продан______________________________________________

_______________________________________________________

(наименование организации-продавца и полный адрес)

Дата продажи________________

5 Устройство

Внешний вид обогревателя представлен на рисунке 1.

1 – корпус; 2 – защитная сетка (передняя); 3 – инфракрасные карбоновые лампы; 4 –диммер или переключатель; 5 – ламподержатели (патроны); 6 – подставка; 7 – шнур питания с вилкой; 8 – аварийный предохранитель

Рисунок 1

6 Подготовка обогревателя к работе

1) Освободить обогреватель от упаковки.

2) Проверить сохранность кабеля питания и убедиться, что во время перевозки прибор не повредился. Не включать обогреватель, если он поврежден.

3) Проверить надежность работы аварийного предохранителя 8, отключающего обогреватель при его падении, для чего:

установить обогреватель на пол, при этом должен раздаться характер- ный щелчок (замыкание) в предохранителе, что показывает – обогреватель в рабочем состоянии.

Внимание! Неровности поверхности пола не должны нарушать работу  аварийного предохранителя 8.

4) Снять защитную сетку (переднюю) 2, отжав её из направляющих корпуса при помощи отвертки или других подобных подручных средств.

5) Извлечь лампы 3 из упаковки (трубки), вставить их в ламподержа-тели 5 (сначала в нижний, утапливая подпружиненную контактную часть патрона, затем в верхний).

Лампа должна быть надежно зафиксирована в ламподержателях. Неплотный контакт приводит к перегреву токовых вводов и к преждевременному выходу лампы и патронов из строя.

При установке необходимо предохранять лопатку лампы от крутящих и других механических воздействий во избежание ее растрескивания и поломки.

Внимание! Распаковку и установку ламп в корпус обогревателя производить в перчатках. Перед установкой в обогреватель и при загрязнении протирать колбы ламп тканью, смоченной спиртом.

6) Вставить защитную сетку (переднюю) 2 в направляющие корпуса, закрепив ее путем поджатия при помощи отвертки или других подобных подручных средств.

7) Проверить работоспособность обогревателя с диммером, для чего:

убедиться, что поворотная ручка диммера 4 находится в крайнем левом положении (обогреватель в выключенном состоянии),подключить обогреватель с помощью шнура питания с вилкой 7 к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом, при этом должен загореться индикатор диммера, повернуть ручку диммера 3 по часовой стрелке до крайнего положения, прогреть обогреватель в течение 3…5 минут. После этого обогреватель готов к продолжительной эксплуатации. Установку требуемых тепловых потоков производить ручкой диммера 4 путем вращения.

8) Выключить обогреватель поворотом ручки диммера в крайнее левое положение, вынуть вилку из розетки.

9) Проверить работоспособность обогревателя с переключателем «ON-OFF», для чего:

убедиться, что переключатель 4 находится в положении «Ο»,т.е. в выключенном положении, подключить обогреватель с помощью шнура питания с вилкой 7 к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом, поставить переключатель 4 в положение

«|»,прогреть обогреватель в течение 3-5 минут. После этого обогреватель готов к продолжительной эксплуатации.

10) Выключить обогреватель.

11) Вынуть вилку из розетки.

7 Эксплуатация обогревателя

Обогрев помещений, людей, предметов и т.д. происходит за счет конвекционного тепла и лучистой энергии, излучаемой инфракрасной карбоновой лампой и равномерно отраженной рефлектором. Эти лучи попадают непосредственно на обогреваемые поверхности.

Максимальный эффект достигается при направленном в зону обогрева излучении.

Для замены инфракрасной карбоновой лампы 3 повторить переходы п.4 … п.6 (см. раздел 6). Перед выполнением п.5 извлечь нерабочую лампу из ламподержателей.

Внимание! Обогреватель работает только с двумя установленными лампами. Отказ одной лампы приводит к нарушению работоспособности прибора в целом. Для выявления неисправной лампы (на предмет целостности спирали) следует пользоваться мультиметром (тестером) или подобными приборами.

Обогреватель должен эксплуатироваться при напряжении питания 220±10% В.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование обогревателя производится в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков.

3 Комплектность

Обогреватель						1 шт.

Инфракрасная лампа					2 шт.

Руководство по эксплуатации				1 шт.

Упаковка							1 шт.

4 Требования безопасности

Перед тем как пользоваться обогревателем, следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Обогреватель имеет 1-й класс защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом.

Внимание! Замену ламп и устранение неполадок производить только при отключенном напряжении, вынув шнур питания из розетки.

С целью исключения возможных ран и порезов с лампой обращаться осторожно, не допускать ударов, падений.

Не использовать обогреватель в непосредственной близости от душа, ванны, бассейна и т.д.

Не допускается использование обогревателя во взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Не следует применять обогреватель в качестве медицинского прибора.

Расстояние до обогреваемых объектов должно быть не менее 0,5м.

Рекомендуемое расстояние до человека не менее 1,5м.

Не класть шнур электропитания на нагретые части обогревателя. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

Не допускается эксплуатация обогревателя с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Не допускается накрывать обогреватель и касаться его во время работы.