ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вакуумные компоненты»

Адрес: 390023, Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова,

д.5, кор.5

Тел.: (4912) 45-62-57 – отдел сбыта

(4912) 45-62-58 – техотдел

Факс: (4912) 28-20-89

Сайт: www.iko-vaco.ru

E-mail: vaccom@gmail.com

Инфракрасный карбоновый

обогреватель

подвесной плоский

ИКО-0,7-3ПП

ИКО-0,7-5ПП

ИКО-2,0-6ПП

ТУ 3468-001-53182656-2010

Руководство по эксплуатации

г. Рязань

1 Назначение

Инфракрасный карбоновый обогреватель подвесной плоский предназначен для основного, дополнительного и локального обогрева помещений (бытовых, административных, промышленных),  людей,  животных. В качестве источника инфракрасного излучения в обогревателях моделей ИКО-0,7-3ПП и ИКО-0,7-5ПП используются две кварцевые карбоновые лампы с температурой излучателя порядка +650…+700◦С.  В  обогревателе модели  ИКО-2,0-6ПП  используются  две кварцевые  карбоновые лампы  с  температурой  излучателя  порядка +800…+850◦С. Последнюю  модель  обогревателя  целесообразно  использовать  в закрытых  и  полузакрытых  помещениях  с  температурой  ниже  +15˚С.

2 Технические данные

Модели выпускаемых подвесных плоских обогревателей ИКО указаны в таблице 1.

Таблица 1

|  | Модель обогревателя | Лампа | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКО-0,7-3ПП | ИКЛ-0,35-3* | 0,7 | 3,2 | 445х175х70 | 1,3 |
|  | ИКО-0,7-5ПП | ИКЛ-0,35-5** | 0,7 | 3,2 | 605х175х70 | 1,5 |
|  | ИКО-2,0-6ПП | ИКЛ-1,0-6*** | 2,0 | 9,0 | 790х180х80 | 1,7 |

*      -  длина лампы ИКЛ-…  -330мм;

**   - длина лампы   ИКЛ-…  -506мм;

*** - длина  лампы  ИКЛ-…  -690мм

Напряжение питания					220В

Минимальная наработка (для лампы), не менее	10 000 часов

Срок службы (для обогревателя)			10 лет

9 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации обогревателя – 1 год со дня его продажи.

Гарантийный срок эксплуатации для комплектующей инфракрасной лампы – 1 год со дня продажи обогревателя.

В случае обнаружения неисправности обогревателя до истечения гарантийного срока следует обратиться на предприятие изготовитель (адрес указан на обложке).

В случае неправильной эксплуатации и механических повреждений изготовитель не несет гарантийных обязательств.

10 Свидетельство о приемке

Обогреватель ИКО_______________ соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-53182656-2010 и признан годным к эксплуатации.

Заводской №________________

Дата выпуска________________		Штамп ОТК

11 Свидетельство о продаже

Продан______________________________________________

_______________________________________________________

(наименование организации-продавца и полный адрес)

Дата продажи________________

5 Устройство

Внешний вид обогревателя представлен на рисунке 1.

1 – корпус; 2 – защитная сетка (передняя); 3 – боковые крышки;

4 – инфракрасные карбоновые лампы; 5 – ламподержатели (патроны);

6 – шнур питания; 7 - кронштейны подвеса.

Рисунок 1

6 Подготовка обогревателя к работе

1) Освободить обогреватель от упаковки.

2) Проверить сохранность кабеля питания и убедиться, что во время перевозки прибор не повредился. Не включать обогреватель, если он поврежден.

3) Снять защитную сетку (переднюю) 2, отжав ее из направляющих корпуса при помощи отвертки или других подобных подручных средств.

4) Извлечь лампы 4 из упаковки (трубки), вставить их в ламподержатели 5 (сначала в один, утапливая подпружиненную контактную часть патрона, затем в другой).

Лампа должна быть надежно зафиксирована в ламподержателях. Неплотный контакт приводит к перегреву токовых вводов и к преждевременному выходу лампы и патронов из строя.

При установке необходимо предохранять лопатку лампы от крутящих и других механических воздействий во избежание ее растрескивания и поломки.

Внимание! Распаковку и установку лампы в корпус обогревателя производить в перчатках. Перед установкой в обогреватель и при загрязнении протирать колбу лампы тканью, смоченной спиртом.

5) Вставить защитную сетку (переднюю) 2 в направляющие корпуса закрепив ее путем поджатия при помощи отвертки или других подобных подручных средств.

6) Подвесить обогреватель за кронштейны подвеса 7 к потолку.

7) Подсоединить шнур питания 6 к сети 220в, 50Гц.

Внимание! Подключение обогревателя к сети производить только при отключенном напряжении.

8) Выключить обогреватель.

9) Вынуть вилку из розетки.

10) Дождаться полного охлаждения прибора и закрепить его в месте установки.

7 Эксплуатация обогревателя

Обогрев помещений, людей, предметов и т.д. происходит за счет лучистой энергии, излучаемой инфракрасной карбоновой лампой и равномерно отраженной рефлектором. Эти лучи попадают непосредственно на обогреваемые поверхности.

Максимальный эффект достигается при направленном в зону обогрева излучении.

Для замены неисправной инфракрасной карбоновой лампы 4 повторить переходы п.3 … п.5 (см. раздел 6). Перед выполнением п.4 извлечь нерабочую лампу из ламподержателей.

Внимание! Обогреватель работает только с двумя установленными лампами. Отказ одной лампы приводит к нарушению работоспособности прибора в целом. Для выявления неисправной лампы (на предмет целостности спирали) следует пользоваться мультиметром (тестером) или подобными приборами.

Обогреватель должен эксплуатироваться при напряжении питания 220±10% В.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование  обогревателя производиться в упаковке

предприятия-изготовителя любым видом транспорта в соответствии

с правилами перевозки грузов. При транспортировке должна быть

обеспечена защита от атмосферных осадков.

Обогреватели в упаковке следует хранить в закрытых складских

помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 30° до

плюс 70°С  и относительной влажности до 85% в течение срока

сохраняемости  (10лет).

Обогреватель не содержит материалов, опасных для окружающей

среды и человека, но не подлежит утилизации совместно с бытовыми

отходами. Рекомендуется сдать обогреватель в пункт приема и

утилизации электрического и электронного оборудования.

3 Комплектность

Обогреватель						1 шт.

Инфракрасная лампа					2 шт.

Руководство по эксплуатации				1 шт.

Упаковка							1 шт.

4 Требования безопасности

Перед тем как пользоваться обогревателем, следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Обогреватель имеет 1-й класс защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом.

Внимание! Замену ламп и устранение неполадок производить только при отключенном напряжении, вынув шнур питания из розетки.

С целью исключения возможных ран и порезов с лампой обращаться осторожно, не допускать ударов, падений.

Не использовать обогреватель в непосредственной близости от душа, ванны, бассейна и т.д.

Не допускается использование обогревателя во взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Не следует применять обогреватель в качестве медицинского прибора.  Расстояние до обогреваемых объектов должно быть не менее 0,5м.

Рекомендуемое расстояние до человека не менее 1,5м.

Не класть шнур электропитания на нагретые части обогревателя. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

Не допускается эксплуатация обогревателя с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Не допускается накрывать обогреватель и касаться его во время работы.